Руководство пользователя IP Camera CMS (версия для Android)

V1.3

Содержание

1. Описание программного обеспечения........................................................................ 3

2. Одна кнопка для настройки WIFI ................................................................................3

3. Добавление камеры........................................................................................................4

3.1. Поиск по локальной сети...................................................................................4

3.2. Сканирование штрих-кода ................................................................................4

4. Удаление камеры............................................................................................................4

5. Просмотр видео ..............................................................................................................5

6. Иллюстрация видеоинтерфейса.....................................................................................5

7. Параметры камеры..........................................................................................................6

7.1. Изменение пароля................................................................................................6

7.2. Настройка сигнала тревоги обнаружения движения.......................................6

7.3. Связанные с тревогой действия.........................................................................7

7.4. Запись по таймеру.............................................................................................. 7

7.5. Настройки звука ..................................................................................................8

7.6. Настройки видео..................................................................................................8

7.7. Настройки SD-карты ...........................................................................................9

7.8. Установка времени устройства...........................................................................9

7.9. Настройка электронной почты............................................................................9

7.10. Настройка FTP.....................................................................................................10

7.11. Информация об устройстве................................................................................10

8. Другие настройки..............................................................................................................11

9. Локальные фотографии.....................................................................................................11

10. Видео.................................................................................................................................12

10.1. Локальные видео ................................................................................................12

10.2. Воспроизведение видео......................................................................................12

10.2.1. Воспроизведение локального видео....................................................12

10.2.2. Воспроизведение онлайн видео...........................................................12

1.	Описание программного обеспечения

HICHIP IP Camera CMS (версия для Android) является своего рода инструментом для управления сетевыми камерами; может использоваться чтобы контролировать изображения сетевых камер и для выполнения других функций в локальной сети и через Интернет на системе Android. ПО поддерживает поиск ID и ввод IP камеры в локальной сети вручную; поддерживает функцию настройки WIFI нажатием одной кнопки, добавление устройства, функции удаления и редактирования; поддерживает контроль звукового сопровождения и систему внутренней связи; поддерживает сохранения снимков экрана на мобильный телефон; поддержка настроек уровня качества изображения и других функций.

Сначала подключите питание камеры, примерно через 40 секунд вы услышите звуковой сигнал; если его не слышно, то зажмите кнопку сброса RESET в базе оборудования на протяжении 10 секунд.

Примечание: 1. Пожалуйста, используйте автономный адаптер питания камеры, чтобы избежать повреждения устройства

2. Не вставляйте сетевой кабель до подключения питания; (в ином случае не будет работать настройка WIFI нажатием одной кнопки)

2.	Одна кнопка для настройки WIFI

После установки мобильного приложения и подключения мобильного телефона к Wi-Fi, нажмите Добавить камеру (add camera) – Одна кнопка для настройки WIFI - введите пароль от WIFI - появится всплывающее окно и вы услышите звуковую подсказку камеры, выберите Да (yes), система сама настроит WIFI; когда подключение WIFI настроено успешно, вы услышите звуковую подсказку.

3.	Добавление камеры

3.1. Поиск по локальной сети

Нажмите , чтобы добавить камеру, войдите в интерфейс добавления камеры, напечатайте UID камеры (рисунок 4, рисунок 5):

1. Поиск: нажмите кнопку LAN Search, найдите сетевую камеру в беспроводной сети мобильного телефона; выберите UID

2. Введите пароль камеры (пароль по умолчанию - admin).

3. Нажмите Finish в правом верхнем углу.

3.2. Сканирование штрих-кода

Сгенерируйте QR-код, используя этот UID посредством инструмента генерации QR-кода; чтобы добавить камеру сканируйте этот код через приложение для мобильного телефона

4.	Удаление Камеры

Нажмите Изменить (Edit), нажмите ，，вам будет предложено удалить камеру, нажмите YES

5.	Просмотр видео

После добавления камеры дождитесь автоматического подключения камеры в течение нескольких секунд; когда появится онлайн-инструкция - значит можно просматривать видео камеры:

Состояние камеры:

Подключение: Теперь камера соединяется с сетью; этот процесс может занять различное количество времени, в зависимости от сети

Online: означает, что устройство подключено нормально, нажмите, чтобы просмотреть видео

6. Иллюстрация видеоинтерфейса

：Мониторинг выключен;

：Мониторинг включен;

：когда значок мониторинга становится  ，нажмите  для внутренней связи（Нельзя отпускать значок  , зажимайте его продолжительное время; если отпустить, то внутренняя связь будет отключена）

： нажмите на этот значок, снимки будут сохранены на телефон (фотографии сохраняются в папку снимков Snapshot на мобильном телефоне)

：Локальная запись выключена

：Локальная запись включена

：щелкните этот значок для выбора типа разрешения: HD или сглаженный

HD: Он подключен к первому потоку

сглаженный: Он подключен ко второму потоку

7. Параметры камеры

Когда камера онлайн, нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки параметров камеры

7.1. Изменение пароля

Можно изменить пароль доступа камеры (можно менять только пароль администратора)

7.2. Настройка сигнала тревоги обнаружения движения

 	Откройте обнаружение движения (Motion detection): 
обнаружение движения вкл или выкл

 	Чувствительность обнаружения движения:

Можно задать высокую, среднюю и низкую; высокая: значение чувствительности - 75; средняя - 50; низкая - значение чувствительности 25

7.3. Связанные с тревогой действия

 	Пуш-уведомления о сигнале тревоги

Нажмите ON, откройте уведомления о тревоге;

 	Запись на SD-карту при сигнале тревоги

Выберите ON - видео тревоги будет сохраняться на SD-карту

 	Уведомление о тревоге на почту и отправка изображений

Выберите ON: при тревоге на указанный электронный ящик будут отправлены изображения

 	Сохранять изображения на FTP-сервер

Выберите ON и изображения будут сохраняться на указанный FTP-сервер

 	Сохранять видео на FTP-сервер

Выберите ON и видео тревоги будут сохраняться на 
указанный FTP-сервер

7.4. Запись по таймеру

 	Продолжительность видеофайла: можно установить 15-900 секунд, значение по умолчанию - 600 секунд

 	включено ли видео: можно установить вкл и выкл, по умолчанию - выкл

7.5. Настройки звука

 	Тип ввода

Можно настроить линейный входной сигнал и входной сигнал микрофона

когда тип аудиовхода - микрофонный вход, громкость входного и выходного сигналов составляет 80 и 95 соответственно;

когда тип входного аудиосигнала - линейный, громкость входного и выходного сигналов составляет 15 и 95 соответственно;

7.6. Настройки видео

 	Кодовая скорость

Можно задавать кодовую скорость первого потока и второго потока устройства; диапазон:

32kbps-6144kbps

 	Частота кадров

Можно задавать частоту кадров первого потока и второго потока устройства;

 	Уровень кодирования видео

можно установить 1-6, значение по умолчанию - 1; Чем меньше значение, тем лучше уровень изображения, тем больше поток

 	Видеосистема

можно выбрать 50 Гц и 60 Гц

7.7. Настройки SD-карты

Можно получить информацию об общем объёме пространства на SD-карте и о размере доступного пространства, а также отформатировать SD-карту

7.8. Установка времени устройства

1. Время устройства может синхронизироваться со временем мобильного телефона

2. Можно установить часовой пояс устройства; устройство будет перезагружено после успешной настройки

7.9. Настройка электронной почты

Например: отправка будет осуществляться на почтовый ящик QQ

Smtp сервер：smtp.qq.com

Порт сервера：465

Безопасное соединение：SSL

имя пользователя и пароль - учетная запись и пароль QQ

Адрес получения ：почтовый ящик, на который будут

отправлены изображения

Адрес отправки: адрес почтового ящика отправителя, если это почтовый ящик QQ, необходимо заполнить адрес почтового ящика hotmail (то же, что и имя пользователя)

Тема и информация могут быть заполнены свободным образом. После завершения нажмите Применить (Apply); затем нажмите Тест, чтобы узнать, можно ли отправить письмо

7.10. Настройка FTP

FTP-сервер： введите адрес FTP-сервера

Порт сервера：введите порт FTP；

введите имя пользователя и пароль от

FTP-сервера

после завершения нажмите Применить (Apply); затем нажмите Тест, чтобы проверить можно ли отправлять фотографии на FTP

сервер

7.11. Информация об устройстве

можно получить данные об устройстве: включая состояние сети, номер подключения пользователя, IP адрес, маску подсети, шлюз, DNS и так далее

8. Другие настройки

   Отражение и транспонирование

нажмите  для настройки Отражения и транспонирования

   Масштабирование объектива

нажмите для настройки увеличения и уменьшения масштабирования, добавления и уменьшения фокуса, а также других операций Примечание:  Для этой функции требуется объектив, поддерживающий масштабирование

   Настройки и вызов пресетов

нажмите  для настройки и вызова пресетов;

Примечание:	Для этой	функции требуется устройство, поддерживающее PTZ

9. Локальные фотографии

нажмите, чтобы войти в интерфейс воспроизведения

1. Локальные фотографии сохраняются по ID

2. Длительное нажатие на одно изображение удалит его

10. Видео

10.1. Локальное видео

Нажмите на значок, он станет	; В видео справа появляется

;

10.2. Воспроизведение видео

10.2.1. Воспроизведение локального видео

Нажмите на значок видео, в интерфейсе воспроизведения видео выберите локальный, нажмите, чтобы воспроизвести; Затем появится список видео, нажмите на видео для его воспроизведения;

10.2.2. Воспроизведение онлайн видео

нажмите , чтобы войти в интерфейс просмотра

Можно воспроизводить видео с SD-карты